# FO/mn

| Nr: | TR-0279XB |
| --- | --- |
| Dato: | AUG 2001 |
| Erstatter: | TR-0279XA |
| Antal sider: | 6 |

HÆRENS MATERIELKOMMANDO

TEKNISK REFERENCE

for

|  | WEBBING m/VULST OG LOMMER, 57 MM |  |
| --- | --- | --- |
| Lagernummer: |  | SE BILAG |  |  |
| Indholdsfortegnelse: |  |  |  |
| PRODUKTBESKRIVELSE |
| SPECIFIKATIONSOVERSIGT |
| MATERIALER |
| FREMSTILLING |
| KVALITETSKONTROL |
| Autorisation: |

E.b.

POUL KAMP JØRGENSEN

oberstløjtnant

Chef for Udrustningssektionen

Infanteri- og Panserteknisk Afdeling

Gyldighed:   Indtil videre

- Anvendelsesområde.

Webbingen er beregnet til Livrem M/45.

- Specifikationer m.v.

  - Generelt.

Al nedenstående dokumentation hidrører fra gældende udgaver/korrektioner på ordreafgivelsestidspunktet.

Ved fremstillingen skal nedennævnte specifikation og tegninger samt efterstående forskrifter følges, og ændringer må ikke foretages af leverandøren uden den tekniske sagsbehandlers godkendelse.

De anvendte farvestoffer og kemikalier må på intet tidspunkt i stoffets levetid kunne forårsage fiberbeskadigelser. Stoffet skal fremstilles således, at det kan certificeres efter ØKO-TEX Standard 100, Produktklasse III, eller tilsvarende.

Hvis der i de af leverandøren tillagte råvarer og/eller færdigvarer anvendes materialer, der omfattes af danske miljøbestemmelser, har leverandøren ansvaret for, at produktet mærkes i overensstemmelse hermed.

Arbejdets almene udførelse skal i enhver henseende være af høj kvalitetsmæssig standard.

  - Følgende specifiaktion vedlægges (seneste udgave).

TR-0528E  SK/80 Sløringskulør, olivengrøn.

  - Følgende tegning vedlægges:

- 127401  Vævepatron.

  - Der henvises til følgende standards:

RAL 840 HR	Farveregister
ISO 5081	Trækbrudstyrke og brudforlængelse
ISO 5077/6330	Dimensionsstabilitet
ISO 105-B02	Lysægthed (Xenon)
ISO 105-C03	Vaskeægthed (600C)
ISO 105-X12	Gnidægthed
EN 23758	Renholdelsesmærkning

- Garnkrav.

  - Garntype.

De anvendte garner skal i såvel kæde- som skudretning være fremstillet af open-end eller ringspundet spun-polyester. 
Alternativt skudgarn dtex 167 x 2 textureret polyester snoet 8 gange pr. cm.

  - Garnnumre.

Garnnummeret skal være Nm 20 snoet til Nm 20/6, alternativt Nm 27/8 eller multigarn, der giver et slutnummer på Nm 3,3 = Tex 300.

  - Garndrej.

Tvindedrej: Min. 250 S-drej pr. m.
Spindedrej: Min. 500 Z-drej pr. m.

  - Garnfarve, hvid.

Garnet skal være ren halvmat hvid.

  - Garnfarve, olivengrøn.

Garnet skal farves olivengrønt SK/80, jf. vedlagte specifikation TR-0528E.

  - Garnfarve, gråbeige.

Garnet skal farves gråbeige, RAL 1019.

- Fremstilling.

  - Binding.

Webbingen bindes jf. vedlagte tegning nr. 127401.

    - Kæderetning.

Kæderetningen består af 330-332 tråde fordelt på Overkæde, Underkæde, Bindekæde, Fyldkæde i Vulst, Mellemkæde samt Lommekæder.

    - Skudretning.

Totale skudtråde: 29-31 tråde pr. 2 cm.

Afstanden mellem lommerne på 15 mm er kritisk og skal nøje overholdes.

  - Bredde.

Webbingens bredde skal være 55-57 mm.

  - Vægt.

Webbingens vægt skal være 130-138 g pr. løbende meter.

  - Tykkelse.

Webbingens midterstykke: Ca. 3,5 mm.
Webbingens vulst: Ca. 4,5 mm.

  - Rullelængde.

Webbingen skal leveres i ruller á 25 m ( 20 cm.

  - Thermofixering.

Webbingen skal thermofixeres meget omhyggeligt for at stabilisere webbingen ved minimum 3 min. ved 2000C eller 4-5 min. ved 1900C.

  - Appretur.

Webbingen skal appreteres for at give en fast og fyldig, permanent bælteappretur.

- Egenskaber.

  - Fysiske krav.

    - Trækbrudstyrke og forlængelse.

ISO 5081

Min. 1400 daN.

Brudforlængelse, max. 21%.
Forlængelse ved 800 daN max. 15%.

    - Dimensionsstabilitet.

ISO 5077/6330

Efter kommerciel vask ved 600C for 30 min. og tørretumbling ved 800C.

Max. 3% krymp.

  - Ægthedskrav.

    - Lysægthed (Xenon).

ISO 105-B02

Hvid: Min. 3-4.
Olivengrøn: Min. 5-6.

    - Vaskeægthed.

ISO 105-C03 (600C)

Min. 4-5.

    - Gnidægthed.

ISO 105-X12

Tør og våd min. 4.

- Renholdelsesmærkning.

EN 23758

- Fejl.

  - Sekundære fejl er sådanne fejl, der ikke vil få indflydelse på båndets brudstyrke, udseende og brugbarhed. 

Sådanne fejl mærkes ikke.

  - Primære fejl er sådanne fejl, der vil få indflydelse på båndets brudstyrke og/eller brugbarhed. 

Primære fejl bortskæres.

  - Delte ruller.

Af leverancen må max. 15% af rullerne være 2-delte.

Ingen ruller må bestå af mere end 2 stykker.


Delte ruller mærkes ved samlingen med et stykke stærkt farvet tape, der klæber stykkerne sammen.

- Pakning.

Hver rulle sikres mod afrulning således, at rullerne vil kunne modstå normal forsendelse og håndtering.

Hver webbingrulle indpakkes i kraftig, mørk plastikfolie.

Hver rulle mærkes med en mærkat indeholdende følgende oplysninger:

	Lagernummer
	Betegnelse
	Antal
	Leveringsmåned og -år
	Leverandørnavn

angivet med min. 2,5 mm høje bogstaver og tal.

- Kvalitetsproduktionskontrol.

Hærens Materielkommando (HMAK) forbeholder sig ret til hos leverandøren at foretage besigtigelse af løbende produktion samt at udtage prøver af anvendte materialer.

- Slutrapport.

Leverandøren skal ved afslutning af ordren tilsende HMAK en slutrapport.

Rapporten kan omhandle:

  - Oplysninger om vanskeligheder under produktionen.

  - Forslag til forbedring af produktet, den tekniske reference eller alternative produkter til samme formål.

  - Nyudviklinger, der kan have betydning for fremtidige anskaffelser af omhandlende produkt.

  - Detaljer vedrørende administration, mærkning, emballering, pakning, forsendelse, leveringstid o.s.v., som har tilknytning til leverancen, og som med fordel kan ændres.

  - Oplysning og forslag til brugeren vedrørende lagringsmåde, behandling, vedligeholdelse, reparationsmetoder, substitution o.s.v.

  - Eventuelle andre emner af interesse.

HMAK kan anvende det oplyste ved kommende udbud.

OVERSIGT OVER LAGERNUMRE

| Lagernummer | Betegnelse |
| --- | --- |
| 8305-22-121-7513 | Webbing m/vulst og lommer, 57 mm, hvid |
| 8305-22-126-7503 | Webbing m/vulst og lommer, 57 mm, gråbeige |
| Ingen | Webbing m/vulst og lommer, 57 mm, olivengrøn |